MANUAL DE OPERAÇÃO

PÁSSARO ELETRÔNICO – 3

06/11/2012

O PÁSSARO ELETRÔNICO 3 foi desenvolvido especialmente para criadores de pássaros canoros, tendo por objetivo fazer com que o criador possa configurar o aparelho para que cante da melhor maneira para o seu pássaro. Também um ponto principal foi a qualidade de reprodução, sendo especialmente desenvolvido para melhor atender à audição dos pássaros, procurando produzir uma maior fidelidade do original.

O aparelho tem por objetivo auxiliar a aprendizagem de pássaros canoros, principalmente Curió, Sabiá e Trinca Ferro. De maneira sem igual, este aparelho permite ao criador determinar a configuração ideal para o adestramento de seu pássaro, dando-lhe mais liberdade e agilidade para conseguir o desejado.

Algumas possibilidades de ajustes do aparelho:

- Cantadas para o pássaro, dentro dos limites disponíveis

no cartão SD, podendo ser                  1 a 15 ou mais

- Velocidade do canto.                             -50  a +50

- Tempo que fica cantando.                   1 a 99 minutos

- Tempo que fica em pausa.                   1 a 99 minutos

- Tipo de pausa:

- Silêncio

- Som de riacho

- Som de cachoeira

- Músicas

- 3 Temporizadores para determinar melhor a faixa de operação do aparelho.

- Relógio de tempo real.

- Rasgada ou não (Curió).

- Tipo de Rasgada (Curió).

- Intervalo da Rasgada (Curió)

- Pios ou não.

- Tipo de Pios.

- Intervalo dos Pios.

- Prr ou não (Curió).

- Tipo de Prr.

- Intervalo dos Prr.

- Volume do canto principal.

- Volume da pausa.

- Agudos.

- Habilitar o alto-falante interno.

- Funcionamento em 110/200V

- Funcionamento com a bateria do carro.

## 1 – PAINEL FRONTAL

1 – Visor LCD (Cristal Líquido)

2 – Botões para configuração.

3 – Controle de Agudos

4 – Controle do Volume no modo Pausa.

5 – Controle do Volume no modo Canto.

6 – Chave de Liga e Desliga.

7 – Led indicador de funcionamento.

## Visor LCD:

Mostra tanto a operação normal como os ajustes necessário.

Quando apertado o botão sobe ou desce na operação normal, ele acende uma luz interna por 30 segundos para que possa ser visível de noite.

Botões para configuração:

Servem para principalmente para fazer os ajustes necessários ao perfeito funcionamento do aparelho.

Controle de Agudos:

Por meio deste potenciômetro, ajuste-se adequadamente o nível de agudos para melhor reprodução do canto, o valor neutro encontra-se no 4.5, então para a esquerda ocorre uma atenuação, enquanto para a direita, ocorre uma amplificação.

Controle do Volume no modo Pausa:

Usado para controlar o volume do aparelho quando o mesmo se encontra tocando algum som no modo de Pausa, podendo ser sons de água, ou músicas.

Controle do Volume no modo Canto:

Controla-se o nível de som que sai do aparelho quando estiver tocando os cantos do pássaro, permitindo assim um ajuste perfeito dos níveis sonoros dos modos de operação.

Chave de Liga e Desliga:

Por meio desta chave, coloca-se em funcionamento ou desliga-se o aparelho, este interrompe quando estiver ligado à rede de energia elétrica.

Led indicador de funcionamento:

Ficará aceso quando o aparelho estiver em operação, mesmo estando no Modo Timer, o qual tem seu consumo diminuído ao mínimo.

## 2 – PAINEL TRASEIRO

1 – Chave seletora de voltagem 110V ou 220V.

2 – Fusível de 0.5A pequeno.

3 – Chave para habilitar o alto-falante interno

4 – Entrada de energia da rede.

5 – Jack para entrada da energia da bateria do carro.

6 – Entrada para o cartão SD.

7 – Conector para as saídas de áudio.

Chave seletora de voltagem 110V ou 220V.

Permite o ajuste da tensão da rede ao qual o aparelho será ligado.

Nunca coloque a tensão errada, o que fará queimar o aparelho.

Então, antes de ligar à rede, cheque se a voltagem está corretamente selecionada.

Fusível de 0.5A pequeno.

Internamente ao soquete, está um fusível de 0.5A que é para a proteção do aparelho contra eventuais problemas que pode apresentar.

Se o aparelho não ligar, pode se substituir o fusível por um de igual valor, e se de novo queimar, é porque ocorreu algum defeito interno, o qual deverá ser encaminhado para um técnico.

Chave para habilitar o alto-falante interno:

Quando for indesejável que o som saia pelo alto-falante interno, o mesmo pode ser desligado por meio desta chave.

Entrada de energia da rede:

Cabo com o plug para ser ligado à tomada elétrica local.

Jack para entrada da energia da bateria do carro:

Por meio do cabo de conexão especial, pode-se ligar à energia elétrica do carro junto ao jack do acendedor elétrico de cigarros.

O pino central do plug a ser conectado deverá apresentar polaridade positiva, enquanto a externa polaridade negativa.

Entrada para o cartão SD:

Local onde é colocado o cartão que contém o canto do pássaro que se deseja treinar. Nunca troque o cartão com o aparelho ligado, poderá danificar o cartão.

Conector para as saídas de áudio:

## Conector para colocar os fios que ligam a alto-falantes externos. Sempre cuidar com a configuração dos alto-falantes para evitar de ter uma impedância abaixo de 4 ohms.  No anexo A, alternativas para fazer a conexão dos altofalantes.

## Obs: A maioria dos ajustes possíveis é dependente da montagem que foi feita no cartão SD.

Aviso: Este aparelho não toca cantos copiados de cd, ou seja, só funciona com montagens especialmente montadas para o aparelho, pois possui inúmeras configurações interativas com a montagem do cartão SD, valendo como múltiplas montagens em um só cartão.

## 3 - FUNCIONAMENTO DO APARELHO

Se o aparelho estiver corretamente ajustado, assim que a chave é ligada, passará a apresentar primeiramente no visor a versão do programa interno, logo após o canto que consta no cartão SD, e então começará a tocar a seqüência do canto pelo período ajustado que pode variar de 1 a 99 minutos (1h 39m) e entrar em pausa também podendo ficar em um período de 1 a 99 minutos. Isto enquanto um dos timers (temporizadores) estiver habilitado para o funcionamento.

Caso não funcione de acordo, leia o final do manual que comenta a respeito de falhas e soluções.

4 - INICIALIZAÇÃO:

Quando o aparelho é ligado à tomada, pode ocorrer três situações:

4.1 – Inicialização Normal.

Aparece no visor o nome do aparelho e a versão do programa contido nele.

Quando em operação normal, no visor, logo após mostrar a versão do programa do aparelho, vai mostrar os dados iniciais do cartão SD que está inserido nele para tocar.

Um exemplo:

Neste exemplo, está sendo mostrado que o cartão SD que está com um canto chamado MOSAICO, e sua versão de montagem é 1.0.

O número que está entre as chaves, [1] diz que é o programa 1 de cantos deste cartão.

Após decorrido o tempo de canto, o aparelho entra no modo de pausa, que por sua vez mostrará o visor conforme abaixo:

Onde o tempo mostrado na parte esquerda inferior (15:05), é o horário atual que está no aparelho, logo após vem um número que determina qual é o tipo de pausa que foi selecionado (4). Após este número aparecerá o tempo regressivo que o aparelho tem para ficar no estado de pausa (09:32).

4.2 – Erro de Cartão:

Quando houver problema com o cartão SD inserido nele, ou faltando, apresenta este aviso, sendo necessária a troca dele.

4.3 – Configuração errada:

Quando aparecer este aviso acima, é sinal que algum ajuste está fora da programação do cartão SD que foi inserido nele, então não irá permitir que funcione sem que seja ajustado primeiramente de forma correta os parâmetros, e para isso, automaticamente entra no modo MENU para que seja feito estes ajustes.

Checar Problemas no final do manual.

***

5 - AJUSTES:

Para o perfeito funcionamento, deverá ser ajustado as várias formas que o aparelho pode operar, para tanto, precisa-se que sejam feitos os ajustes no MENU do aparelho, que deverá ser acessado apertando a tecla ENTRA. Pode ser que não entre imediatamente no MENU, pois a prioridade é tocar o canto, mas insista pressionando o botão, que após alguns segundos será aceito o comando e vai aparecer no visor o início dos ajustes.

Neste modo, vai ser apresentado várias opção de ajustes tanto no menu principal, como nos outros sub-menus. Para cada um segue o descritivo de como proceder e a função de cada ajuste.

Todos os ajustes são feitos usando-se os 3 botões que aparecem na frente do aparelho     SOBE  -  DESCE  -  ENTRA.

O símbolo   >   que se encontra na frente da linha, mostra qual é a opção que será selecionada caso seja apertado o botão ENTRA.

Usando os botões SOBE e DESCE, modifica-se a opção desejada para ajuste.

Toda modificação feita por meio destes ajustes, quando é selecionada a opção SAI dos menus, as modificações serão salvas no aparelho de tal forma que mesmo desligado não é perdida.

5.1) Menu Principal

Neste menu encontramos as seguintes categorias de ajustes:

1. CANTO 1

2. PAUSA 1

3. Tempo CANTO

4. Tempo PAUSA

5. Horário 09:47

6. Timer

7. Velocidade 0

8. SAI

5.1.1) Menu  CANTO

Ajustes referentes ao canto em si, onde se tem as seguintes opções:

NUMERO 1

PIOS 1

Prr 0

RASGO 0

Menu Anterior

SAI

5.1.1.1) Numero

Ajusta-se o número da montagem que está feita no cartão SD. Este número varia conforme a versão e o tipo do canto, podendo chegar de 1 até mais de 15 montagens.

Conforme o número deste ajuste, que é feito mediante o pressionar dos botões SOBE e DESCE, e por fim o ENTRA, tem-se a determinação, no caso para curiós, se é com pouca ou muita repetição, se é com 3, 4, 5 batidas de praias, etc. Sendo que esses parâmetros são estipulados no cartão SD.

5.1.1.2) PIOS

Ajusta-se o tipo de pios, quantidade e onde será tocado pelo aparelho, para isso entra-se em outro menu com os seguintes ajustes:

PIOS Numero

PIOS Inicio

PIOS a cada

Menu Anterior

SAI

5.1.1.2.1) PIOS Numero

Ajusta-se o tipo de Pios ou Pialado que se deseja, sendo que este ajuste é dependente da montagem que é feita no cartão SD. Ou vem descrito no anexo ao cartão SD, ou pode se fazer testes para checar qual é o mais adequado. Se for só o ajuste do tipo de pio em questão, ajusta-se o número dele, e procura-se pela opção SAI, onde passará a executar o pio ou pialada selecionado.

5.1.1.2.2) PIOS Inicio

Por meio deste ajuste, pode-se fazer com que não aconteça os pios no início (ajuste em 0 – ZERO) ou que de a seqüência de 1 a 3 Pios ajustada na opção anterior.

5.1.1.2.3) PIOS a cada

Permite determinar o intervalo em que poderá acontecer a seqüência de pios ajustada anteriormente.

Opções:

0 – Não vai ocorrer entre as cantadas.

1 – Ocorre após cada cantada.

2 – Ocorre após duas cantadas.

3 – Ocorre após três cantadas.

10 – Ocorre após dez cantadas.

5.1.1.2.3) Menu Anterior

Retorna para o menu de ajustes de CANTOS  3.1.1

5.1.1.2.4) SAI

Salva as modificações e volta à operação normal.

5.1.1.3) Prr

Ajusta-se o tipo de prr, quantidade e onde será tocado pelo aparelho, para isso entra-se em outro menu com os seguintes ajustes:

Prr Numero

Prr Final

Prr a cada

Menu Anterior

SAI

5.1.1.3.1) Prr Numero

Ajusta-se o tipo de Prr que se deseja, como no caso dos pios, este ajuste depende das opções disponíveis na montagem feita no cartão SD. Pode-se testar, selecionando o número e depois procurar a opção SAI para ouvi-lo funcionando.

A opção 0 (ZERO) fará com que o aparelho não toque o Prr.

O Ajuste é efetuado com os botões SOBE, DESCE, e por último o ENTRA.

5.1.1.3.2) Prr Final

Neste opção determina-se o desejo de que seja efetuado o Prr só quando está para entrar no tempo de pausa. Caso não se deseje que seja feito o Prr, então mantenha este ajuste em 0 (ZERO).

5.1.1.3.3) Prr a cada

Permite fazer com que seja feito o Prr em certos intervalos, sempre no final da cantada.

Opções:

0  – Não toca Prr após as cantadas da seqüência.

1  – Toca no final de cada cantada o Prr escolhido.

2  – Toca a cada duas cantadas o Prr.

3  – Toca a cada tres cantadas o Prr.

10 – Toca a cada dez cantadas o Prr.

5.1.1.3.4) Menu Anterior

Retorna para o menu de ajustes de CANTOS  3.1.1

3.1.1.3.5) SAI

Salva as modificações e volta à operação normal.

5.1.1.4) RASGO

Ajusta-se o tipo de RASGO, a quantidade e onde será tocado pelo aparelho, para isso entra-se em outro menu com os seguintes ajustes:

RASGO Numero

RASGO Inicio

RASGO a cada

Menu Anterior

SAI

3.1.1.4.1) RASGO Numero

Este ajuste permite determinar o tipo de RASGO ou RACHADA que tem por objetivo a ser usado para o treinamento do curió ou pássaro. As opções vão depender do que estiver disponível na montagem e a versão do cartão SD.

A opção 0 (ZERO) fará com que o aparelho não toque o RASGO.

O Ajuste é efetuado com os botões SOBE, DESCE, e por último o ENTRA.

5.1.1.4.2) RASGO Inicio

Permite determinar se vai acontecer o RASGO no início, e quantas vezes será feito, normalmente a opção é de no máximo três vezes a rasgada no início das cantadas. A opção mantida em 0 (ZERO) garantirá que não ocorra a rasgada no início.

5.1.1.4.3) RASGO a cada

Permite fazer com que seja feita a rasgada a certos intervalos, conforme o ajuste.

Opções:

0 – Não toca RASGO nos intervalos das cantadas.

1 – Toca o RASGO a cada cantada.

2 – Toca a cada duas cantadas .

3 – Toca a cada tres cantadas.

10 – Toca a cada dez cantadas.

5.1.1.4.4) Menu Anterior

Retorna para o menu de ajustes de CANTOS  3.1.1

3.1.1.4.5) SAI

Salva as modificações e volta à operação normal.

***

5.1.2) Menu  PAUSA

Ajuste para determinar qual é o tipo de pausa que será usado após a seqüência das cantadas:

As opções vão depender da montagem do cartão SD, mas normalmente se encontrará as seguintes:

0 – Silêncio

1 – Marulho de água

2 – Rio nível 1

3 – Rio nível 2

4 – Rio nível 3

5 – Músicas

***

5.1.3) Tempo CANTO

Determina o tempo que o aparelho ficará tocando a seqüência de cantos.O ajuste pode ser feito com o valor de 1 a 99 minutos, que no máximo dará um tempo tocando de 1h e 39 minutos. Para ajustar usa-se os botões SOBE, DESCE e para finalizar o ENTRA.

***

5.1.4) 	Tempo PAUSA

Determina o tempo que o aparelho ficará no modo de PAUSA conforme escolhido no menu 5.1.2. O ajuste pode ser feito com o valor de 1 a 99 minutos, que no máximo dará um tempo de pausa de 1h e 39 minutos. Para ajustar usa-se os botões SOBE, DESCE e para finalizar o ENTRA.

***

5.1.5) Horário

Nesta opção ajusta-se o relógio interno do aparelho. Deverá ser feito este ajuste para o perfeito funcionamento do aparelho conforme os ajustes dos Timer, para que possa atuar corretamente nos horários pré-estabelecidos.

5.1.5.1) Hora

Opção para fazer o ajuste da hora. Para ajustar usa-se os botões SOBE, DESCE e para finalizar o ENTRA.

5.1.5.2) Minuto

Opção para fazer o ajuste dos minutos. Para ajustar usa-se os botões SOBE, DESCE e para finalizar o ENTRA.

5.1.5.3) Menu Anterior

Retorna para o menu de ajustes de CANTOS  3.1.1

5.1.5.4) SAI

Salva as modificações e volta à operação normal.

***

5.1.6) Timer

Ajustes dos temporizadores que irão controlar o tempo de funcionamento do aparelho.

Neste menu, temos as opções:

Timer 1 Liga

Timer 1 Desliga

Timer 2 Liga

Timer 2 Desliga

Timer 3 Liga

Timer 3 Desliga

Menu Anterior

SAI

5.1.6.1) Timer 1 Liga

Determina o horário em que o aparelho será ligado pelo Timer 1. Use esse timer como o primeiro a ser ajustado após as ZERO HORAS. O ajuste do horário do Timer, é feito da mesma maneira que é ajustado as Horas e Minutos do relógio do aparelho.

5.1.6.2) Timer 1 Desliga

Determina o horário em que o aparelho será desligado pelo Timer 1. Deve-se ter o cuidado de determinar exatamente o horário que liga e desliga cada timer para não ocorrer sobreposição de tempos.

Obs: Por motivos de funcionamento correto do sistema, não selecionar o tempo de ligado de um timer menos que 2 minutos.

5.1.6.3) Timer 2 Liga

Mesmo procedimento usado para selecionar o tempo para ligar o Timer 1.

5.1.6.2) Timer 2 Desliga

Mesmo procedimento usado para selecionar o tempo para desligar o Timer 1.

5.1.6.3) Timer 3 Liga

Mesmo procedimento usado para selecionar o tempo para ligar o Timer 1.

5.1.6.2) Timer 3 Desliga

Mesmo procedimento usado para selecionar o tempo para desligar o Timer 1.

Obs: Para usar somente 1 Timer, coloca-se os outros 2 no mesmo horário do primeiro, ou coloca-se o mesmo horário que liga o timer também no horário que desliga.

5.1.6.5) Menu Anterior

Retorna para o menu de ajustes de CANTOS  3.1.1

5.1.6.6) SAI

Salva as modificações e volta à operação normal.

5.1.7) Velocidade

Ajuste da velocidade do canto (pitch), podendo-se variar de -50 até + 50, onde a velocidade padrão se encontra no 0 (ZERO). Para ajustar usa-se os botões SOBE, DESCE e para finalizar o ENTRA.

5.1.8) SAI

Nesta opção, todas as configurações alteradas neste processo

Assim fica concluída a operação de programação de funcionamento do aparelho

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Quando for instalar alto-falantes externos, não coloque uma impedância menor do que 4 ohms. Deve-se fazer associações de alto-falantes de tal maneira que não esteja abaixo dessa impedância, o qual, conforme o volume usado pode levar a queima do aparelho.

ALERTAS

Sempre que houver uma trovoada com relâmpagos, desligue o aparelho da tomada para evitar que surtos de tensão venham a danificar o aparelho, não adianta somente deixar a chave desligada, deve-se desconectar o aparelho da tomada.

Não coloque capas ou objetos em cima do aparelho para não prejudicar a dissipação do calor interno.

Nunca troque o cartão com o aparelho ligado, poderá danificar o cartão SD.

PROBLEMAS

Colocou o cartão SD e o aparelho fica mostrando:

Ou o cartão não foi corretamente inserido no conector, ou está com os contatos sujos, ou foi reescrito ou apagado, ou é incompatível com o aparelho.

- Recomendação: Troque o cartão SD por outro devidamente gravado para o aparelho.

Quando aperto o botão ENTRA, o aparelho não responde.

Como foi programado para melhor desempenho quando está tocando as cantadas do pássaro, a função do botão fica para segundo plano, o qual poderá demorar até atender, então se persistir, após alguns segundos vão entrar na opção de MENU.

Quando troquei o cartão entrou no Menu e Configuração e não consigo ajustar para que toque.

- Existe um procedimento para colocar a configuração no modo PADRÃO:

1 - desligue o aparelho na chave geral.

2 - aperte algum botão de configuração, SOBE, DESCE

ou  ENTRA, e fique apertando.

3 – ligue a chave geral, mantendo o botão apertado.

Vai mostrar no display:

4 – Pode soltar o botão de configuração e aguarde o inicio do canto, após deverá apertar o botão ENTRA para alterar a configuração conforme a preferência.

O aparelho não liga, não acende o indicador de ligado.

- Recomendação: Observe se a tomada a qual está ligado o aparelho está com energia, ligue e desligue a chave de energia algumas vezes.

Com o aparelho desligado da tomada, cheque se o fusível na parte traseira do aparelho está aberto, caso esteja, providencie a troca por um valor idêntico de 0.5A ou 500mA.

Ligo o aparelho, ele fica tocando dois minutos e aparece desligando no visor LCD, e depois apaga o LCD e fica mudo..

- Recomendação: Entre no menu de configuração e cheque se o horário está corretamente ajustado e se os timers (temporizadores) estão corretamente configurados.

Toda vez que ligo o aparelho ele está com o horário errado.

- Recomendação: Peça para um técnico trocar a pilha interna do relógio, é a mesma que é usada no computador, CR2032.

Ligo o aparelho mas não sai som nenhum.

- Mude o ajuste feito nos potenciômetros de volume, e cheque a chave de habilitação do alto-falante interno na traseira do aparelho.

Anexo A:

Associação de alto-falantes.

Para que possa ter um rendimento adequado do som com o aparelho, existe várias associações possíveis para conseguir um funcionamento adequado do sistema de som.

Convém sempre ter em mente, que o mínimo da impedância que pode ser colocada na saída do aparelho é de 2R ( 2 Ohms).

Para calcular de quanto vai ser a impedância final que o aparelho vai enxergar, vamos conhecer como é feita a associação dos alto-falantes e os valores de impedância que irão ser enxergados pelo aparelho.

Associação em Paralelo

Como na combinação acima, ligamos dois alto-falentes em paralelo, onde cada um deles é de 8 Ohms, o que resulta como valor final para o aparelho é de 4 Ohms.  Se fosse colocado 3 alto-falantes em paralelo, o resultado final seria:  8R / 3 = 2,67R

Associação em Série

Na associação em série, o resultado final sempre será maior que o valor do maior alto-falante, conforme o exemplo:

Como resultado para o aparelho, a impedância final que será enxergado é de 16 Ohms.

Associação Série – Paralelo

Já nessa associação, pode-se ter como resultado final a mesma impedância de um alto-falante, ou seja, pode-se ligar quatro alto-falantes sem problemas para o aparelho, pois ele enxerga como se fosse somente um.

Lembre-se que se o alto-falante interno do aparelho estiver ligado, deverá ser contado como um alto-falante em paralelo de 8 Ohms. Então em cada saída, poderá ainda acoplar um equivalente de 8 Ohms, caso deseje usar mais 4 alto-falante, pode fazer a associação série – paralelo de forma a conseguir os 8 ohms e ligar em uma saída do aparelho.

No caso de usar caixas acústicas com regulador de volume, deverá de preferência ser usado em paralelo, não ultrapassando o número de 4 caixas de 8 Ohms cada.

Mais informações dos cantos em:

www.passaroeletronico.com.br

email: curioeletronico@gmail.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Pássaro Eletrônico – 3

Cliente: __________________________________________

CPF:     __________________________________________

Aparelho:  Pássaro Eletrônico - 3

1 – Fica assegurado ao cliente acima identificado uma garantia de 90 dias sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de emissão desse certificado.

2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções do manual de operação que acompanha o mesmo e que é fornecido pelo fabricante.

3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

Data : ___ / ___ / _______

________________________________________

Passaro Eletrônico

# Text boxes

Pássaro – 3

Ver 1.0

ROCA: 12 min._

[1]-MOSAICO 1.0

TOCA: 12 min._

Tempo de Pausa

15:05   4  09:32

* ERRO  CARTAO *

> CANTO 1

PAUSA 5

> CANTO 1

PAUSA 5

> Numero 1

PIOS 1

Numero

1

> PIOS Numero 1

PIOS Inicio 0

PIOS Numero

1_

PIOS Inicio

0_

PIOS a cada

0_

> Prr Numero 1

Prr Final 0

Prr Numero

0_

Prr Final

0_

Prr a cada

0_

> RASGO Numero 1

RASGO Inicio 0

PASGO Numero

0_

RASGO Inicio

0_

RASGO a cada

0_

> PAUSA 5

Tempo CANTO 2

PAUSA

1

> Tempo CANTO 2

Tempo PAUSA 5_

> Tempo PAUSA 5

Horario 11:26_

> Horario 11:26

Timer_

> Hora 11

Minuto 26_

Hora

11_

> Minuto 26

Menu Anterior_

Minuto

26_

> Timer

Velocidade 0_

> Timer 1 Liga

Timer 1 Desliga

> Hora  2

Minuto 0_

> Timer 1 Desliga

Timer 2 Liga_

> Hora  2

Minuto 15_

Velocidade

0_

> SAI

* ERRO  CARTAO *

Valores Config.

****  padrao  ****